Białystok, dnia 16 kwietnia 2023 roku

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej w Wyższej Szkole Medycznej 
w Białymstoku”, nr umowy RPPD.05.01.00-20-0651/19. Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

przygotowując się do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy RPPD.05.01.00-20-0651/19. Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

w związku z tym zapraszam wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu do złożenia wstępnych ofert cenowych.

Niniejsze zapytanie o cenę ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia 
i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia.

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W załączeniu przekazujemy specyfikację zamówienia z prośbą o odesłanie najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2023 roku:

- drogą elektroniczną na adres e-mail:a.danilczuk@wsmed.pl lub

- osobiście lub drogą pocztową na adres: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku ul. Krakowska 9 , 15-875 Białystok

Wykaz załączników:

- Specyfikacja zamówienia

- Formularz ofertowy

Korekta projektu technicznego  z dnia 18 września 2019 r. budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kw częściowo zawieszonej na wschodniej bocznej elewacji istniejącego budynku oraz na wolnostojącej niezależnej konstrukcji usytuowanej na placu przed budynkiem na dz. o nr geod. 1593/1 i 1592/2 przy ulicy krakowskiej 9  w Białymstoku

Załącznik 1. Specyfikacja techniczna

Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp (48,720 kWp) częściowo zawieszonej na wschodniej bocznej elewacji istniejącego budynku oraz na wolnostojącej niezależnej konstrukcji usytuowanej na placu przed budynkiem na dz. o nr geod. 1593/1 i 1592/2 przy ulicy Krakowskiej 9 w Białymstoku Instalacja fotowoltaiczna jest typu on-grid tj. podłączona do sieci energetycznej i pracująca równolegle z nią.

Planowane rozwiązania technie zawiera opracowanie W ramach zadania, w szczególności, wykonane zostaną następujące elementy:

- Zakup i montaż urządzeń generujących energię elektryczną, w tym:

  - Opracowanie dokumentacji technicznej

  - fabrycznie nowe monokrystaliczne krzemowe moduły fotowoltaiczne  o sumarycznej mocy min 48,72kWp (nie więcej niż 50kWp)

  - min 2 inwertery stringowe

  - konstrukcja wsporcza wolnostojąca i elewacyjna;

  - okablowanie AC/ DC;

  - szafy rozdzielcze i zabezpieczenia elektroenergetyczne;

  - Instalacja odgromowa, uziemienie stołów PV;

  - Monitoring parametrów farmy fotowoltaicznej;

  - Pomiary i badania wymagane przepisami do wykonania po wykonaniu prac

montażowych, stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do

eksploatacji, w tym m.in. komplet dokumentacji zgłoszeniowej do

OSD.

Powyższy opis stanowi ogólny zakres przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis, na podstawie którego należy przygotować ofertę, został zawarty w dokumentacji projektowej pt. „KOREKTA PROJEKTU TECHNICZNEGO Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2019 R. BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 50kW CZĘŚCIOWO ZAWIESZONEJ NA WSCHODNIEJ BOCZNEJ ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ NA WOLNOSTOJĄCEJ NIEZALEŻNEJ KONSTRUKCJI USYTUOWANEJ NA PLACU PRZED BUDYNKIEM NA DZ. O NR GEOD. 1593/1 i 1592/2 PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 9 W BIAŁYMSTOKU”, w dalszej części nazywanej „dokumentacją techniczną”.

Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny ściśle odpowiadać zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. Powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie obowiązujących norm i przepisów.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do dokonania zgłoszenia oraz do zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia na budowę – o ile będzie wymagane.

Na dokumentację projektową składają się

- opisy techniczne,

- obliczenia,

- rysunki poglądowe i montażowe oraz

- inne wymagane dokumenty, w tym uzgodnienia.

- Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1) zmienionym ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 213 / 2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.2008.74.1)

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, ew. ze stroną trzecią upoważnioną przez Zamawiającego. Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i w formie elektronicznej. Ilość egzemplarzy projektu zostanie określona w umowie. Dokumentacja wydrukowana powinna być trwale spięta, w każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją. Wersja elektroniczna zapisana w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (uzgodnionych z Zamawiającym). Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego.

Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące dokumenty:

● Projekt budowlany i pozwolenie na budowę wraz z niezbędnym w tym zakresie decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

● Projekt wykonawczy zawierający wszystkie branże (architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, niskoprądowe itp) oraz Specyfikacje techniczne i kosztorysy z przedmiarami; powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany

Dokumentacja winna zawierać:

Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.

Wymagania dotyczące głównych komponentów instalacji

Oferowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające ich jakości i dopuszczenie do stosowania. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Ad. moduły fotowoltaiczne:

- karta katalogowa wydana przez producenta,

- deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub

- informacja o zgodności może być ujęta w karcie katalogowej producenta),

- certyfikaty zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730.

Ad. inwertery:

- kartę katalogową wydaną przez producenta,

- dokument potwierdzający zgodność oferowanych inwerterów z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016).

Ad. system montażowy (konstrukcja wsporcza):

- kartę katalogową wydana przez producenta;

- dokument potwierdzający zgodnośd konstrukcji wsporczej, odpowiednio - w zależności od materiału - z normą PN-EN 1090-1 lub PN-EN 1090-3+A1, albo PN-EN 1090-3;4

- dokument potwierdzający zgodnośd konstrukcji wsporczej, z wymaganiami normy PN-EN 1991-1-3:2005 oraz PN-EN 1991-1-4:2008;

Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN, EN lub innymi równoważnymi dokumentami, akceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, a także wymogami OSD.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego w celu uszczegółowienia oferowanych rozwiązać, w niezbędnym zakresie i na własny koszt.

W związku z postępem technologicznym Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych równoważnych, bądź lepszych w stosunku do opisanych w dokumentacji technicznej.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz w Zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w powyższych dokumentach, w szczególności w zakresie:

- założonej mocy elektrowni oraz planowanego poziomu produkcji energii,

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, konstrukcje),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wykonawca, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego, w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy i systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokument potwierdzający równoważność oferowanych urządzeń powinien być wygenerowany z profesjonalnego programu służącego do projektowania instalacji fotowoltaicznych (np. PV*sol, PVsyst), uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, musi co najmniej zawierać niezbędne obliczenia oraz następujące dane i informacje:

- Energię wyprodukowaną przez system PV (sied AC) – [kWh];

- Spec. uzysk roczny – [kWh / kWp];

- Stosunek wydajności (PR) – [%];

- Emisję CO2, której dało się uniknąd – [ kg/rok] (stosowany przelicznik 0,812 MgCO2/MWh) – [ kg/rok] – minimum 830,18 *tony równoważnika CO2+.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów o lepszych parametrach, w tym o wyższej mocy, w stosunku do przyjętych w projekcie, a co za tym idzie dopuszczalna jest zmiana liczby modułów (w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji projektowej) pod warunkiem zachowania minimalnej mocy całej instalacji, z tolerancją mocy do jednego modułu. Dopuszczalna jest także zmiana liczby inwerterów, stosownie do oferowanej liczby modułów, ich mocy oraz parametrów technicznych oferowanych inwerterów.

Zamawiający dopuszcza stosowanie systemowych konstrukcji wsporczych gruntowych przeznaczonych do parkowania pod nimi samochodów osobowych.

Dokument określający spełnienie wymagań dla wariantowości oferowanych urządzeń, uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, będzie oceniany pod kątem spełniania następujących parametrów:

- Energia wyprodukowana przez system PV (sied AC) – 36,85 MWh/rok;

- Sprawność modułów PV – minimum 20,6%

- Współczynnik temperaturowy mocy modułów PV – nie mniejszy niż -0,37 %/ ºC

- Sprawność ważona europejska inwerterów – minimum 98%

- Układ śledzenia maksymalnego punktu mocy - 1 MPPT na max. Dwa obwody

- Powłoka ochronna antykorozyjna (aluminium lub cynkowanie ogniowe lub równoważne np. Magnelis),

Zamawiający wymaga następujących, minimalnych okresów gwarancji:

- Na prace budowlano-montażowe – 5 lat;

- Producenta na poszczególne urządzenia / elementy / materiały:

  - moduły fotowoltaiczne –12 lat;

  - inwertery - 5 lat;

  - konstrukcja wsporcza – 10 lat

  - powłoka antykorozyjna typu Magnelis (lub równoważne) nakładana na konstrukcję wsporczą- min 20 lat;

  - pozostałe elementy i materiały – zgodnie z gwarancją producenta.

Rękojmia liczona jest od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 5
lat.

Należy przedstawić dokument zawierający warunki gwarancji producenta w odniesieniu do oferowanych urządzeń - modułów, inwerterów i konstrukcji wsporczej („systemu montażowego”).W przypadku konieczności naprawy urządzeń elektrowni, jeżeli przyczyna uszkodzenia lub awarii jest objęta gwarancją jakościową, Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do usunięcia wady w następujących terminach:

- Wykonawca zagwarantuje w ramach serwisu maksymalnie 24 h czasu reakcji serwisu oraz maksymalnie 72 h (uwzględniając dni robocze) na usunięcie usterki licząc od otrzymania informacji o wystąpieniu uszkodzenia lub awarii.

- Jeśli naprawa nie jest możliwa w w/w terminie Zamawiający i Wykonawca uzgodnią nowy termin usunięcia wady.

- W okresie gwarancyjnym koszty takiej naprawy ponosi gwarant urządzenia, a po okresie gwarancyjnym lub w przypadku konieczności naprawy wynikającej z innych przyczyn – koszty naprawy ponosi Zamawiający.

- W ramach serwisu objętego ceną ofertową Wykonawca zobowiązany będzie, raz na rok, dokonać przeglądów: inwerterów, modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, elementów łączeniowych obwodów DC, rozdzielnic elektrycznych.

Termin realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2023r. jako termin zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami, przekazania wskazanej w postanowieniach Umowy dokumentacji, złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia do odbioru przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury związane z odbiorem końcowym robót i załączeniem instalacji pod napięcie przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru kocowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

……………………………….,dnia……………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy

| Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Tel |  |
| e-mail |  |

Odpowiadając na USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy RPPD.05.01.00-20-0651/19. Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

| Wyszczególnienie | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |

Jednocześnie oświadczam, iż :

- Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia

- Posiadam doświadczenie oraz kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ……………………………….

………………………………………………………………………….. (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

…………………………………………………………………………………….

pieczątka i podpis wykonawcy